## Slide 2: Plan prezentacji
Cele i założenia
Budowa – innowacyjność
Moduły
Innowacyjny system ogrzewania
Podsumowanie

## Slide 3: Cele i założenia

## Slide 4
Naszym celem było skonstruowanie ula, który:
nadzoruje, monitoruje i wspiera rozwój rodziny pszczelej
zapewnia komunikację pszczelarz – pasieka
posiada inteligentny system ogrzewania gniazda
Cele i założenia

## Slide 5: Budowa – innowacyjność

## Slide 6: Budowa ula wielkopolskiego:
dach
powałka
korpus
dennica

## Slide 7: Budowa - innowacyjność
Dennica – dzięki dopracowanym konektorom montaż grzałki w dennicy jest bardzo prosty i szybki

## Slide 8: Budowa - innowacyjność
Korpus Smartbeehive został zaprojektowany tak aby zminimalizować straty ciepła (wynikające z przenikalności cieplnej materiałów)

## Slide 9: Budowa - innowacyjność
Membrana - głównym zadaniem membrany jest zwiększenie izolacji cieplnej bez zatrzymywania wilgoci wewnątrz ula

## Slide 10: Budowa - innowacyjność
Konektory na powałce zapewniają połączenie z dachem. Dzięki temu rozwiązaniu ul jest prostszy w użytkowaniu i nie potrzeba dodatkowych przewodów

## Slide 11: Budowa - innowacyjność
Dach – centrum zarządzania ulem. Pod dachem umieściliśmy wszystkie moduły, a także akumulator i regulator ładowania

## Slide 12: Budowa - innowacyjność
Dach – na dachu zostało zamontowane ogniwo fotowoltaniczne pod kątem 30 stopni. Dzięki zawiasom można go łatwo zmienić

## Slide 13: Budowa - innowacyjność
Ogniwo fotowoltaniczne –ekologiczne źródło zasilania zapewnia ciepło pszczołom i oszczędności pszczelarzom

## Slide 14: Moduły

## Slide 15: Moduły
Przekaźniki – dzięki nim możemy zrealizować trzy tryby zasilania eco/hybryda/sieciowy

## Slide 16: Moduły
Inteligentne zasilanie – dzięki odpowiednim połączeniom i algorytmowi możemy maksymalnie wykorzystać ekologiczną energię

## Slide 17: Moduły
ADC – przetwornik dużej rozdzielczości zapewnia wysoką precyzję pomiarów
HALL SENSOR – dzięki pomiarowi prądu możemy dokonywać bilansu energii

## Slide 18: Moduły
Czujnik WILGOTNOŚCI – dzięki informacji o wilgotności możemy inteligentnie sterować wentylatorem
Czujnik TEMPERATURY – na podstawie odczytu temperatur możemy sterować grzałką

## Slide 19: Moduły
WAGA - jest podstawą inteligentnego informowania pszczelarza o intensywności pożytków, a także pośrednio o przewidywanych dochodach.

## Slide 20: Moduły
GRZAŁKA - aby wyjść naprzeciw pszczelarzom i uniknąć dodatkowych kosztów opracowaliśmy grzałkę tak, aby pasowała do standardowych dennic wielkopolskich.

## Slide 21: Moduły
GRZAŁKA – powierzchnią grzejną jest blacha aluminiowa. Dobrze przewodzi ciepło, a także jest łatwa do czyszczenia

## Slide 22: Moduły
Płytka PCB – dzięki tej płytce uniknęliśmy plątaniny kabli oraz zyskaliśmy uniwersalny komponent pomagający w tworzeniu kolejnych uli

## Slide 23: Moduły
Centrum sterowania (Raspberry PI) – ten minikomputer wykonuje algorytmy oraz nadzoruje pracę ula

## Slide 24: Innowacyjny system ogrzewania

## Slide 25: Innowacyjny system ogrzewania
Opracowaliśmy program, który analizując dane pogodowe z przeszłości i przyszłości oraz sprawdzając pomiary i uwzględniając datę pomaga w szybkim rozwoju rodzin pszczelich

## Slide 26: Podsumowanie

## Slide 27: Podsumowanie
Pomiary masy i wilgotności oraz infrastruktura systemu umożliwia nam zdalny monitoring z każdego miejsca na świece

## Slide 28: Podsumowanie
Pomiar temperatury oraz infrastruktura systemu umożliwia zdalny monitoring z każdego miejsca na świece
T1 -> temperatura wewnętrzna
T2 -> temperatura zewnętrzna
T3 -> temperatura zewnętrzna( osłonięte od wiatru)
T4 ->temperatura pod dachem

## Slide 29: Podsumowanie
Budowa SmartBeehive

## Slide 30: Podsumowanie
Użycie ogniw fotowoltaicznych jako jedynego źródła zasilania jest zbyt mało efektywne i kosztowne

## Slide 31: Podsumowanie
Kosztorys
Grzałka : 200
Waga: 500
Moduły: 1000
Konstrukcja ula: 500
Instalacja fotowoltaniczna: 620
Ogniwo fotowoltaniczne: 350
Regulator ładowania: 50
Akumulator: 220
Pozostałe materiały: 1000
Inne wydatki: 500
Suma: 4320

## Slide 32: Projekt powstał przy współpracy z